福建省建设项目环境影响

报    告    表

(适用于工业型建设项目)

| 项 目 名 称 | 石灰石粉生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 泉州市聚胜环保材料有限公司 |
| 法 人 代 表 | 林*利 |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | 林*利 |
| 联 系 电 话 | 139****4888 |
| 邮 政 编 码 | 362400 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

# 一、项目基本情况

| 项目名称 | 石灰石粉生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 泉州市聚胜环保材料有限公司 |
| 建设地点（海域） | 安溪县湖上乡湖上村 |
| 建设依据 | 闽发改备[2019]C090120号 | 主管部门 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 工程规模 | 年加工100000吨石灰石粉 | 总规模 | 年加工100000吨石灰石粉 |
| 总投资 | 118万元 | 环保投资 | 12.5万元 |
| 主要产品名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅 材料名称 | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| 石灰石粉 | 100000吨/年 | 石灰石 |  | 100053吨/年 | 100053吨/年 |
| 主要能源及水资源消耗 |
| 名称 | 现状用量 | 新增用量 | 预计总用量 |
| 水(吨/年) |  | 100 | 100 |
| 电(万kwh/年) |  | 120 | 120 |
| 燃煤(吨/年) |  |  |  |
| 燃油(吨/年) |  |  |  |
| 燃气(万立方米/年) |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

# 二、项目由来

近年来随着环保力度的不断加大，各种新型能源电力发展迅速，但我国作为以煤炭为主要资源的国家，短时期内以煤炭为能源的火力发电让将占据主导地位，同时我国作为钢铁产业大国，其煤炭资源消费巨大，而煤炭燃烧的废气对环境造成极大的污染，特别是废气中的二氧化硫对环境的危害极大，故此，对生产过程中燃煤产生的二氧化硫进行有效处理是必须的，而目前广泛采用的烟气脱硫技术主要为石灰—石膏湿法脱硫，该技术具有脱硫效率高、技术成熟、脱硫成本低的特点。而石灰石粉作为其脱硫剂，市场需求广阔。

同时，石灰石粉矿粉粒径小于 0.074毫米的矿质粒料。多用于沥青混凝土和沥青碎石路面，其作用为填充空隙，防止热沥青流淌，增强沥青材料的粘结力和热稳定性。矿粉也要和沥青有良好的亲和力（即粘着力），能抵抗水的剥蚀作用。

多碎石沥青混合料是采用较多的粗碎石形成骨架，沥青砂胶填充骨架中的孔隙并使骨架胶合在一起而形成的沥青混合料形式。具体组成为：粗集料含量69%～78%，矿粉6%～10%，油石比5%左右。经几条高等公路的实践证明，多碎石沥青混凝土面层既能提供较深的表面构造，又具有传统Ⅰ型沥青混凝土那样的较小空隙及较小透水性，同时又具有较好的抗形变能力（动稳定度较高）。 [6-7]

据此，泉州市聚胜环保材料有限公司拟投资118万元。建设 “年产 10 万吨石灰石粉生产线建设项目”。项目所在地位于安溪县湖上乡湖上村风鼓格空地，地理坐标为东经117°59'46.74"，北纬25°14'50.70"。

2019年3月26日，泉州市聚胜环保材料有限公司石灰石粉生产项目通过了安溪县发展和改革局备案（闽发改备[2019]C090120号，见附件3）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的要求，项目的建设需进行环境影响评价，2019年3月，泉州市聚胜环保材料有限公司委托我单位承担泉州市聚胜环保材料有限公司年加工100000吨石灰石粉项目环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），项目属于“十九、非金属矿物制品业——56、其他非金属矿物制品”，环评类别为报告表。我单位接受评价委托后，收集了相关资料，并对协兴石灰石粉项目进行现场踏勘，对周围环境现状进行了调查，在此基础上编制了《泉州市聚胜环保材料有限公司石灰石粉生产项目环境影响报告表》。

# 三、当地社会、经济、环境简述

## 3.1 自然环境现状

## 地理位置

安溪县位于福建省东南部，晋江西溪的上游，属泉州市管辖。地理坐标是东经117º36＇～118º17＇，北纬 24º50＇～25º26＇。东接南安县，西连华安县，南毗同安县，北邻永春县，西南与长泰县接壤，西北与漳平县交界。县域面积 3057.28 平方公里，是泉州地域最大的县城，县府设在凤城镇。全县总面积 3057.28km 2 ，辖 24 个乡镇 460 个村居，人口 108 万。

泉州市聚胜环保材料有限公司项目（以下简称项目）选址于安溪县湖上乡湖上村，项目四周为闲置厂房及山地、空地。

项目具体地理位置详见附图 1，项目周边环境关系图详见附图 2，项目周边环境现状图见附图3。

## 3.1.2 气象气候

## 3.1.2.1 气候、气象

项目所在的安溪地处南亚热带，受地势高低及距海远近地影响，东西部气候截然不同；东部外安溪受南亚热带海洋性气候影响，夏长而炎热，冬短而无严寒；内安溪为中亚热带区，四季分明。项目所处外安溪。外安溪年平均气温19.5~21.3℃，年均降水量1600 mm，日照2030小时，无霜期350天，具有南亚热带植被特点。

## 3.1.2.2 风速、风向

该区域常年主导风向为东风，次主导风向为西北风，冬，夏皆以东风为主导。历年最高静风频率42 %，最低静风频率为36 %，年平均风速2.2 m/s。

## 3.1.2.3 气温

该区域历年平均气温19.5~21.3℃，七月份平均最高气温39.6℃，一月份最冷，平均气温12.2℃，历年平均地温22.7℃。春雨季(3~4月)气温异常偏高2.1℃。春播期(2月下旬一4月上旬)气温偏高，又无“倒春寒”发生。雨季气温偏高1.5℃，没有出现“五月寒”。夏季、秋季气温正常。年≥35℃的高温日数略偏少(28天)。2002年6月25日出现年极端最高气温(39.2℃)；2001年12月24日出现年极端最低气温（3.0℃）。

## 3.1.2.4 降雨量

该区域年平均降雨量1600 mm，最大降雨量2461.2 mm(1990年)，最小降雨量

1421.1 mm(1986年)，年平均降雨天数144.2天。降雨量具有明显的季节性，一般2~4月属春雨季节，5~6月属梅雨季节，7~9月是台风季节。

## 3.1.2.5 相对湿度

年平均相对湿度为77%，春季大，为80—82%，秋冬小，为71~74%，夏季居中。各月最小相对湿度：冬季与早春在9~16%之间；晚春和夏季在20~29%之间。

## 3.1.2.6 云量、日照、雾

年平均总云量为6.8成，春季最大，介于7.5~8.3成之间，秋冬季最小，多在5.2~6.1成之间，夏季居中，在6.5成左右。

年平均日照百分率为43%，月际分布基本与云量相反，春季最小，但夏季最大，秋冬居中。全年日照偏少的月份是1月和9月。早春季偏多，台风季显著偏少。

年有雾日数平均5.8天，以晚冬与早春相对多见，夏秋少见。

3.1.3 地质、地貌

## 3.1.3.1 地形地貌

安溪县地处戴云山东南坡，戴云山支脉从漳平县延伸至安溪境内，地势自西北向东南倾斜。境内有独立坐标的山峰522座，千米以上高山有125座，最高峰太华山海拔1600 m。安溪县境内素有内外安溪之分，外安溪地势较为平缓，平均海拔300—400 m，以低山、丘陵、串珠状河谷为主，河谷比较宽阔，丘陵起伏平，人口居住密集。

安溪地势较为高峻，山峦陡峭，平均海拔600—700 m，以山地为主，坡度较大，河谷狭窄。由于地形特点，安溪分为两大水系，东部属于晋江水系，西部属九龙江水系。沿着西北向晋江大断裂带发育的西溪及其支流，断续分布着狭窄的河谷平原，多分布串珠状盆地（居民居住地及主要农业区）。

南山余脉呈指状伸入项目所城南工业园区。该区总体地势南高北低，东部较为平坦，地面高程在37.13 m至144.60 m之间。区内间插分布村落和农地。

## 3.1.3.2 地层、地质

安溪县地质构造位于政和—大埔断裂带和长乐—南沃断裂带之间，为闽东南新华厦系岩浆岩基底隆起带，成土母岩以岩浆岩为主，其次为沉积岩，还有少量变质岩。西溪两岸多有悬崖峭壁，断层地貌较为显著。安溪境内大部分地区为中生代火山岩系所覆盖，唯有东南、西南和北部有花岗岩出露。

## 水文特征

戴云山脉将安溪县域分为两大流域：东部属晋江西溪流域，西部属九龙江流域。晋江西溪流域的主要河流为西溪及其支流。西溪为晋江正源，发源于本县西北部桃舟，为西北东南向顺向河。西溪全长145 km，流域面积3101 km2，在安溪流域面积1972 km2，干流长105 km。丰水期在每年5~9月，流量占全年流量的67%，枯水期在11月至次年2月，枯水季节多年平均流量为31.1m3/s，最枯流量为5.0~11.0m3/s。西溪年平均流量为83.1m3/s，年径流量约占晋江全年流量的1/2以上，年径流深度l062.9 mm，水量丰富。西溪主要支流有：蓝溪、龙潭溪、双溪、金谷溪、依仁溪；小支流主要有：坑仔溪、举口溪、霞镇溪、蓬莱溪、石竹溪、龙口溪、参内溪等。

## 生态环境

安溪县地处两个气候带，地貌变化大，地形复杂，植物种类繁多，森林植被构成比较复杂。根据省植被区划和县林业植被调查，全县有两个植被带：即以剑斗镇的潮碧大牛山连后井村，经长坑乡的扶地村东坑、山格的风过尖、珊屏的铜发山、田中的太湖山，过祥华石狮的碧岩山、白玉的佛耳尖一线为界，东南为亚热带雨林，西北为常绿阔叶林带。由于长期人为活动的影响，地带性的原生植被已不明显，现有大多数为人工林和次生林。东南部仅有亚热带雨林残迹，乔木层主要有：栲树、红栲、厚壳桂、红楠、木荷、米楮、鹅掌楸、笔罗子等；西北部福田一带尚存有较大面积的次生照叶林，乔木层主要有：壳斗科、山茶科、木兰科、杜英科等常绿阔叶树组成。除此之外，则是被大面积针叶林和灌丛所代替，针叶林树种主要有马尾松、杉木等。

## 资源

安溪土地资源、矿产资源、水资源、茶叶资源、动植物资源、旅游资源丰富。全县有耕地面积2.48万公顷，山地面积21.94万公顷。茶园2.67万公顷，茶树品种达64种。有林地20多万公顷，林竹种类多，用材林达40多种，薪炭林10多种，竹10多种。木材蓄积量235万立方米，森林覆盖率达68.8%。水果种类多达40多种，为全省之最，其中油杮量多质优，颇负盛名。矿藏种类多、储量大、品位高，有铁、煤、铅、锌、锰、银、石墨、稀土、石灰石、叶蜡石、高岭土、花岗岩等20多种，其中铁矿、煤矿、花岗岩、石灰石、高岭土等储量居全省前列。水资源丰富，水能蕴藏量37万千瓦，已开发装机容量24.2万千瓦。由于山多，形成许多瀑布群，其中大坪百丈漈瀑布，高达115米。

## 社会环境现状

### 行政区划

安溪全县辖24个乡镇，包括凤城镇、湖头镇、蓬莱镇、金谷镇、剑斗镇、城厢镇、金谷镇、龙门镇、虎邱镇、芦田镇、感德镇、魁斗镇、西坪镇、尚卿乡、参内乡、白濑乡、湖上乡、大坪乡、龙涓乡、长坑乡、蓝田乡、祥华乡、桃舟乡、福田乡。共34个社区居委会，438个村民委员会。全县总人口120.05万，其中乡村人口91.56万人，全县城镇化水平为44.7%。

湖上乡地处五阆山西北麓、安溪县中北部，离县城 44 公里，东北与白濑乡相连，西与长坑乡相接，南和湖头镇、毗邻，北与剑斗镇交界。全乡总面积 49.03 平方公里，平均海拔 680 米，辖 13 个行政村，人口 2.7 万人，其中有两个行政村是少数民族村。

### 社会经济

安溪县现有主导产业为茶叶、藤铁工艺、建材、农副产品协兴业等。安溪县是全国著名的茶乡，是乌龙茶的主产县，是名茶“铁观音”的故乡。

安溪县现有主导产业为茶叶、藤铁工艺、建材、农副产品协兴业等。安溪县是全国著名的茶乡，是乌龙茶的主产县，是名茶“铁观音”的故乡，全县涉茶行业年加工值45亿元。藤铁工艺是继茶叶业之后的第二大特色支柱产业，经过20年来的持续发展，已培育了英发、聚丰、恒星等一批上规模企业，建立了“公司＋工厂＋农户”的三级协兴网络，制定出台一系列优惠政策，加大扶持力度，规范竞争行为，藤铁工艺业得到更快更大的发展。

2017年，全县完成GDP508.81亿元(预计数，下同)，比2016年增长8.5%；一产增加值40.28亿元，增长2.5%；工业增加值219.48亿元，增长8.3%；三产增加值205.34亿元，增长11%；固定资产投资368.84亿元，增长13%；一般公共预算总收入40.4亿元，增长8.5%；一般公共预算收入26.26亿元，增长8%；全体居民人均可支配收入2.02万元，增长8%。

## 3.3 环境功能区划及评价标准

## 3.3.1 水环境

## 3.3.1.1 环境规划与质量标准

## 项目所在区域的主要地表水体为的晋江西溪水系。根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》，其环境功能类别为Ⅲ类功能区。

表3.1  GB3838-2002《地表水环境质量标准》（摘录）  单位：mg/L

| 水质指标 | pH（无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | CODCr | BOD5 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 Ⅲ类水质标准 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 |

## 3.3.1.2 排放标准

本项目没有生产废水；运营期生活废水经化粪池处理后用于厂区周边林木灌溉，不外排，灌溉水质参考GB5084-2005《农田灌溉水质标准》表1旱作标准，其水质指标详见表2-4。

表2-4 GB5084-2005表1旱作标准部分指标  单位mg/L

| 控制项目 | BOD5 | CODCr | SS | 粪大肠菌群 | 蛔虫卵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 100mg/L | 200mg/L | 100mg/L | 4000个/100mL | 2.0个/L |

## 3.3.2 大气环境

## 3.3.2.1 环境功能区划和环境质量标准

项目所在区域环境空气质量规划为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表3.3。

表3.4  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 60μg/m3 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 颗粒物 （粒径小于等10μm） | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |

## 3.3.2.2排放标准

项目废气主要来自石灰石粉破碎过程中产生的粉尘。项目粉尘颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

表3.5  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准（摘录）

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 mg/m3 | 最高允许排放速率 ，kg/h | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 排放速率 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

## 3.3.3 声环境

## 3.3.3.1 声环境质量标准

项目厂址位于安溪县湖上乡湖上村北的湖上乡湖上村，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，见表3.5。

表3.6  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 时 段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

## 3.3.3.2 排放标准

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，见表3.7。

表3.7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

## 3.3.4 固体废物

一般固体废物在厂区内暂时贮存参考执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。

## 3.4 环境质量现状

## 3.4.1 水环境质量现状

根据2018年度《泉州市环境质量状况公报》，西溪干流安溪县监测断面的各项水质监测指标均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，符合环境功能区划要求。

## 3.4.2 大气环境质量现状

根据2018年度《泉州市环境质量状况公报》，安溪县空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域的环境空气质量现状良好，符合环境功能区划要求。

## 3.4.3 声环境质量现状

项目位于安溪县湖上乡湖上村，西、北、东三个方向为山林地、田地，南侧为县道304、废旧厂房、及山林地。

本项目环评编制期间，2019年4月22日委托监测单位（福建华研环境检测有限公司）对本项目厂界周围声环境质量现状进行了监测。监测点位见附图2，监测结果见表3.8。

表3.8  厂界声环境质量现状监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间dB(A) | 标准值dB(A) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年4月22日 | 1#（项目东侧厂界） | 54 | 60 | 是 |
|  | 2#（项目北侧厂界） | 51 |  | 是 |
|  | 3#（项目西侧厂界） | 51 |  | 是 |
|  | 4#（项目南侧厂界） | 50 |  | 是 |

本次声环境质量现状监测结果表明，项目各侧厂界昼间声环境质量满足2类标准，说明项目厂界周边声环境质量可满足相应的环境功能要求，声环境质量现状总体良好。

## 3.4.4 项目主要环境问题

本项目运营期所带来的主要环境问题为：

(1)破碎过程产生的粉尘废气对周边环境空气质量的影响；

(2)破碎过程产生的噪声对周围环境的影响。

# 四、主要环境目标

#### 泉州市聚胜环保材料有限公司（以下简称聚胜环保公司）位于安溪县湖上乡湖上村，厂区西、北、东三个方向为山林地、田地，南侧为县道304、废旧厂房、及山林地。。周边最近敏感目标为厂区西北侧约212m处的居民点湖上村，且中间有山林地阻隔。

#### 项目主要环境保护目标及相对位置关系见表4.1。

- 主要环境保护目标及相对位置关系

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位及距离 | 环境质量目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 最近居民点 | NW212 m | 环境空气质量满足GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准 |
| 声环境 | 最近居民点 | NW212m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准 |

# 五、工程分析

# 5.1 工程概况

## 5.1.1 基本情况

项目名称：泉州市聚胜环保材料有限公司石灰石粉生产项目；

建设地点：安溪县湖上乡湖上村；

建设性质：新建；

总投资：118万元；

建设规模：年加工100000吨石灰石粉；

工作制度: 每天工作约8小时，一班制，年平均工作250天，年均工作2000h；

员工人数：职工人数为10人（均不住宿）；

建设期间：2019年6月~2019年11月；

预计投产期：预计2019年12月试投产。

## 5.1.2 产品方案及生产规模

项目产品方案及生产规模见表5.1。

- 产品方案与生产规模

| 产品名称 | 生产规模 |
| --- | --- |
| 石灰石粉 | 100000吨 |

## 5.1.3 项目组成及主要环境问题

项目组成及主要环境问题具体见表5.2。

- 项目组成及其主要环境问题

| 项目 | 组成 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 石灰石粉生产线1条 | 废气、噪声 |
| 环保工程 | 喷雾抑尘设施3套、布袋除尘器1套，三级化粪池1个，初级雨水收集池等环保设施 | 废气、废水、固废 |
| 储运工程 | 石灰石原料堆场1000m2 | 废气 |
| 生活设施 | 公共厕所1座，办公室1间 | 生活污水、生活垃圾 |

生产用水采用山泉水供水。

## 厂区排水采用雨污分流制。项目没有生产废水，生活废水经化粪池处理后用于灌溉厂区周边林木，不外排。

# 5.2 主要原辅材料用量、

项目主要原辅材料及用量见表5.3。

- 本项目主要原辅材料及用量一览表

| 主要原辅材料名称 | 单位 | 年耗用量 |
| --- | --- | --- |
| 石灰石（外购） | 吨 | 100053 |

# 5.3 主要生产设备

主要生产设备见表5.4。

- 主要设备一览表

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | 破碎机 | 5 |
| 2 |  | 铲车 | 2 |
| 3 |  | 输送机 | 3 |
| 4 |  | 粉磨机 | 2 |
| 5 |  | 提升机 | 2 |
| 6 |  | 鼓风机 | 1 |
| 7 |  | 成品料仓 | 2 |
| 8 | 环保设备 | 布袋除尘器 | 1 |
| 9 |  | 化粪池 | 1 |
| 10 |  | 喷雾抑尘设施 | 3 |

# 5.4 生产工艺及产污环节分析

## 5.4.1 生产工艺流程

生产工艺具体见图5.1。

粉尘、噪声       粉尘、噪声     粉尘、噪声

石灰石块

细度不合格的回磨

图5.1  生产工艺及产污环节图

## 5.4.2 生产工艺流程说明

## 将购入石灰石块状物料，由铲车送至给料斗，经破碎至粒径不大于 20mm 的小块，通过皮带输送机定量送入磨粉机的主机内进行研磨。磨碎后的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分析机进行分筛，细度过粗者仍落入主机内重磨，细度合格的随风流进入旋风集粉器，收集后颗粒物即为产品，通过提升机送入成品仓内，通过散装或负压包装后销售。经集粉器净化后的气流经集粉器上端的管道流入鼓风机。风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动。由于物料所含水分在在研磨时受热蒸发为气体，管路中各法兰接合处、进料口等处泄入风管的气体导致循环风路中的风量增加，增加的风量经鼓风机及主机中间的余风管导至引风机，随同风流带入的粉末经收集后通过布袋除尘器进行处理。

## 5.4.3 产污环节分析

## 5.4.3.1 废水

(1) 生产废水

本项目不产生生产废水。初期雨水收集后用于原料场地降尘。

(2) 生活废水

## 生活废水经化粪池处理后用于厂区周边林木灌溉，不排放。

## 5.4.3.2 废气

项目在铲车给料、破碎、磨粉过程中会产生粉尘。在原料场设置喷水装置，降低粉尘排放。

5.4.3.3 噪声

项目生产过程的各类生产设备、运输车辆均会产生噪声。

## 5.4.3.4 固废

项目会产生一部分废石料。

# 5.5 污染源分析

## 5.5.1 施工期

(1)施工期水污染源

施工过程产生的废水包括施工人员产生的生活污水和施工生产废水。

生产废水：包括各种施工机械设备运转的洗涤用水和车辆冲洗废水。冲洗废水可能会含有较多的泥土、砂石和一定的油污。

生活污水：项目施工施工人员使用周边民居卫生设施，本项目不产生生活废水。

(2)施工期大气污染源

①施工扬尘

施工扬尘的主要来源包括：

A、地基处理中，将应用挖土机和推土机进行堆填，在土的搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气中。

B、施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。

C、原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。

施工扬尘产生量的影响因素是：

A、土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬。

B、土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，土壤颗粒物的粒径分布大概是粒径大于 0.1mm 的占 76%左右，粒径在 0.05～0.10mm 的占 15%左右，粒径在 0.03～0.05mm 的占 5%左右，粒径小于 0.03mm 的占 4%左右，在没有风力的作用下，粒径小于 0.015mm 的颗粒能够飞扬，当风速为 3～5m/s 时，粒径为 0.015～0.030mm的颗粒也会被风吹扬。

C、气候条件，风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于 3m/s 时会有风扬尘产生。

D、运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也很明显，速度高，扬尘产生量大。

②施工过程的燃油废气

施工过程用到的施工机械主要有施工车辆以及挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括 THC、NOx等，考虑其排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小。

(3)施工期噪声源分析

在施工阶段，随着工程的进度和施工工序的更替，将会采用不同的施工机械和施工方法。噪声源主要包括施工场地各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆造成的交通噪声等。

(4)施工期固体废物

施工期的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾，建筑垃圾有建筑碎片、碎砖头、石子、废土、废物料等，全面用于回填。

## 5.5.2 运营期

## 5.5.2.1 废水

(1) 生产废水

本项目原材料设置室内贮室，厂区周边设置水沟收集初期雨水。收集池容积(V雨) = 10qFt=10×8.23×0.2=16.46m3

式中：q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

t——降雨持续时间，h。

本地区年均降雨量为1400mm，年平均降雨日数按照170天计算，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为0.2ha。

本项目生产用水主要是原料及产品堆场喷洒用水、道路浇洒用水。

石灰石原料堆场需定期洒水，堆场喷洒强度为2.0L/m2•次，其中石灰石原料堆场每天喷洒2次，则堆场喷洒用水量共约4.8m3/d。道路浇洒用水量约1m3/d。全厂堆场、道路浇洒用水量共约5.8m3/d。

(2) 生活废水

## 参考《建筑给排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003），住厂职工生活用水量定额取150L/d•人，不住厂职工生活用水量定额取50L/d•人。项目运营期拟招聘10名员工，均不在厂区内住宿，故每日生活用水量为0.5m3/d；排污系数取0.8，则项目生活污水排放量为0.4m3/d，即100t/a，对环境的影响较小。项目生活废水经化粪池处理后用于厂区周边林木灌溉，不直接排入地表水体。

## 5.5.2.2 废气

## 本项目营运期产生的废气主要为粉磨过程中产生的粉尘、原料堆场扬尘、成品装车过程中掉落的粉尘、运输扬尘。

## ①粉磨过程中产生的粉尘

## 石灰石粉磨生产操作拟在密封空间内操作，因而无生产粉尘排出。管路中各法兰接合处、进料口等处泄入的气体导致增加的风量经引风机引至布袋除尘器处理后排放，排出的气体含有一定浓度的粉尘。进入布袋除尘器的余风风量为3000m3/h，收集的废气含尘量约为生产产品总量的 0.05%，即50t/a，经布袋除尘器（除尘效率高达 99.9%）除尘后通过 1 根 15m 高排气筒排放，粉尘排放量0.05t/a。项目实行年生产 250 天，每天8小时的生产制度，则粉磨过程余风废气量 600万 m 3 /a，则处理后废气中粉尘排放浓度为 8.33mg/m 3 。

## ②卸料、加料粉尘

## 本项目通过汽车将外购的石灰石原料运入厂内，生产时，通过铲车将原料加入给料仓内，在卸料与加料过程中会产生极少量的粉尘，根据同类型项目及实际生产经验，卸料和加料过程中产生量约为 0.01t/a。加料及卸料过程属于间歇性的，因此，本环评建议企业在加料及卸料时，通过洒水降尘的方式有效降低粉尘的产生，控制堆场车间及生产车间的扬尘产生。

## ③破碎等工序产生的粉尘

## 项目在破碎等工序中产生粉尘，建设项目在给料作业点及鄂式破碎机除进料侧外，左、右、后、上四面封闭，并加装喷雾装置降尘；圆锥破及反击式破碎机实行全封闭作业，破碎过程实行喷水湿式作业。

## 通过采用以上措施，可有效降低破碎过程粉尘的产生量。

## 根据与类似项目对比，其经过喷淋后的粉尘产生量约为0.01kg/h，每年则有0.02t/a粉尘产生。

## ④原料堆扬尘

## 本项目设一个约1200m 2 的原料堆场，堆高高度为2m。由于项目原料主要为块状石料，粒径较大（约 2-5cm），且堆料车间为半封闭的状态（仅留有东西两面进出口），厂址常年风速2.2m/s（达不到起尘风速 4m/s），堆场产生的扬尘量极少，根据同类型项目估算，原料堆场扬尘产生量约 0.03t/a，呈无组织排放。

- 废气有组织、无组织排放情况汇总

|  | 污染源 | 排放形式 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 排放方式 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含尘废气 | 粉磨粉尘 | 有组织 | 50 | 49.95 | 0.05 | 连续排放 | 布袋除尘 | 大气环境 |
|  | 卸料、加料粉尘 | 无组织 | 0.01 | 0 | 0.01 | 连续排放 | 洒水抑尘等 |  |
|  | 破碎粉尘 | 无组织 | 0.02 | 0 | 0.02 | 连续排放 | 洒水抑尘等 |  |
|  | 原料堆场扬尘 | 无组织 | 0.03 | 0 | 0.03 | 连续排放 | 半封闭车间 |  |

5.5.2.3 噪声

项目噪声主要来源于生产线等机械设备运行时产生的噪声，项目主要高噪声生产设备包括石灰石粉生产线上的破碎机、铲车粉磨机、提升机、风机等运行时产生的噪声，声压级在 60~90dB(A)。各设备噪声源强如下所示。

主要噪声源见表5.8。

表5.8  主要设备噪声源强一览表

| 序号 | 主要噪声源名称 | 数量（台） | 单机声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1 | 80-90 |
| 2 | 粉磨机 | 2 | 60-70 |
| 3 | 提升机 | 1 | 60-70 |
| 4 | 风机 | 4 | 80-90 |
| 5 | 输送机 | 3 | 65-75 |
| 6 | 铲车 | 2 | 75-85 |

## 5.5.2.4 固体废物

（1）布袋除尘器除尘灰

根据工程分析计算可知，布袋除尘器除尘灰收集量为 49.95t/a，经过布袋除尘器下方出料口收集后作为副产品外售处置。

(2) 职工生活垃圾

项目职工人数为10人，依照我国生活污染物排放系数，生活垃圾排放系数取值0.8kg/人·天，则项目生活垃圾产生量为8kg/d，即2.0t/a。

生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

5.6 主要污染物排放总量分析

项目主要污染物排放总量核算结果具体见表5.9。

表5.9  项目主要污染物排放总量分析

| 生活污水 | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放方式 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 | 万t/a | 0.01 | 0.01 | 0 | 连续排放 | 化粪池预处理 | 厂区周边 林木灌溉 |
|  | COD | t/a | 0.018 | 0.018 | 0 |  |  |  |
|  | NH3-N | t/a | 0.0025 | 0.0025 | 0 |  |  |  |
|  | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放方式 | 处理方式 | 排放去向 |
| 含尘废气 | 无组织颗粒物 | t/a | 0.06 | 0 | 0.06 | 连续排放 | 洒水抑尘等 | 大气环境 |
|  | 有组织颗粒物 | t/a | 50 | 49.95 | 0.05 | 连续排放 | 布袋除尘 | 大气环境 |
| 固废 | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处置情况 |
|  | 粉尘 | t/a | 49.95 | 49.95 | 0 | 厂内暂存，外售处理。 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 2.0 | 2.0 | 0 | 由环卫部门统一清运 |

根据上表，项目在通过采取一系列措施后，其废水、废气以及固废主要污染物的量均比较少，符合环保要求。

# 5.7 产业政策分析

本项目外购石灰石进行石灰粉生产，检索《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目采用的生产设备、工艺、生产的产品均不属于产业政策中的限制类或淘汰类。因此本项目的建设符合国家当前产业政策。

# 5.8 选址合理性分析

## 5.8.1 土地利用规划符合性分析

本项目位于安溪县湖上乡湖上村，由于湖上乡没有总体规划，为此建设单位针对项目建设向安溪县湖上乡国土资源所、湖上乡村镇建设办公室及湖上乡人民政府提交该项目选址的申请报告，根据申请可知，经湖上乡政府审核项目选址“不属于基本农田保护区、生态公益林和乡镇规划建设用地。” 安溪县湖上乡国土资源所、湖上乡村镇建设办公室及湖上乡人民政府均同意该项目的建设。详见附件4。

## 5.8.2 生态功能区划适应性分析

根据《安溪县生态功能区划》，项目所处区域属安溪西北部中山生态恢复和水源涵养生态功能小区（240252402），具体见附图4。项目建设基本不会产生新的生态破坏和水土流失；项目生活污水经化粪池处理后用于厂区周边林木灌溉，不直接排入到地表水体；有组织粉尘经布袋除尘后达标排放，无组织粉尘经喷雾抑尘等处理后排放量很小。本项目的建设运营不会影响区域的主导生态功能，项目建设和安溪县生态功能区划相适应。

## 5.8.3 环境功能区划适应性分析

## 5.8.3.1 水环境

本项目无生产废水产生。项目生活污水经化粪池处理后用于厂区周边林木灌溉，不直接排入到地表水体，对周围表地水环境影响较小。根据2018年度《泉州市环境质量状况公报》，西溪干流安溪县监测断面的各项水质监测指标均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。项目选址符合水环境功能区划要求。

## 5.8.3.2 大气环境适应性

项目所在区域大气环境为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域环境空气质量现状良好，常规因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目废气经处理后正常排放对周边大气环境影响不大，项目建设符合大气环境功能区划要求。

## 5.8.3.3 声环境适应性

项目所在区域属于声环境2类功能区，根据监测，项目厂界声环境质量现状满足功能区划要求。项目距周边居住区距离较远，正常运营过程中噪声对周边环境影响不大。本项目选址与声环境功能区划相适应。

## 5.8.4 “三线一单”控制要求符合性分析

## 5.8.4.1 生态保护红线

项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。

## 5.8.4.2 环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：常规因子环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；项目厂界各侧声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

项目无生产废水，项目生活污水经化粪池处理后，项目生活污水经化粪池处理后用于厂区周边林木灌溉，不直接排入到地表水体；初级雨水收集后用于原料场降尘。粉尘废气经治理后能达标排放；散落在地收集的粉尘量及除尘粉尘，统一收集后外售处理。生活垃圾可得到无害化处置。采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

## 5.8.4.3 资源利用上线

本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

## 5.8.4.4 环境准入负面清单

项目属于石灰石粉项目，不属于安溪县禁止准入的行业，不在负面清单内，符合环境准入要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

## 5.8.5 周边环境相容性

泉州市聚胜环保材料有限公司位于安溪县湖上乡湖上村，厂区周围主要为空杂地及其他厂等，远离居民点等环境敏感目标。项目运营过程中废气、噪声等污染物达标排放对周边环境影响不大，项目选址与周边环境相容。

## 5.8.6 小结

综上所述，本项目建设后位于泉州市安溪县湖上乡湖上村，选址符合安溪县土地利用规划，生态功能区划和环境规划，符合“三线一单”控制要求，与周边环境相容，项目选址合理。

# 5.9 平面布局合理性分析

项目厂区平面布置见附图5。项目根据生产流程，结合场地自然条件，布局合理性分析具体如下：

(1) 厂区平面布局基本按照功能分区的原则进行布置，其中生产区布置在厂区东部，碎石与石灰石粉仓库位于厂区东南部，废水处理设施布置在生产设施附近，同时，这样布置可使项目的各污染源远离项目西北侧的居民点，减少对居民点的影响。

(2) 生产区的布置结合了地势特点和生产工艺流程的要求，厂区地势西南高、东北低，项目从厂区西南向东北，依次布置石灰石原料堆场、碎石和石灰石粉生产线、成品仓库，生产设施的布局基本与生产工艺流程一致，减少了物耗和能耗，生产区的布置符合生产工艺和环保要求。

(3) 厂区内排水采用雨污分流制，污水采用管道收集，雨水采用明沟排放。项目石灰石原料堆场建有挡土墙，四周建有雨水沟，雨水不会进入生产区域。

(4) 厂区结合建筑和生产设施的布局合理布置道路，道路畅通，满足车辆运输要求。

综上分析，项目布局功能分区明确，厂区布局考虑了地势特点和生产工艺流程的要求，同时使各污染源远离居民点，减少了对居民的影响，其布局合理。

# 六、施工期环境影响分析及防治措施

## 6.1 施工期水环境影响分析及防治措施

(1)施工期水环境影响分析

施工废水主要是各种施工车辆冲洗废水，其主要污染物为石油类和泥沙，油污消解时间长，且有一定的 渗透能力，对附近水体及土壤会造成一定影响。 施工期生活污水量较小，主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N。施工人员生活污水依托周边村庄现有污水处理设施，不单独外排，不会对附近水体产生影响。

(2)施工期水污染防治措施。

工程施工期间，施工单位应严格执行《福建省建筑施工文明工地管理规定》，对施 工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场地。施工时产生的泥浆水及 钻孔产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。为减少项目施工 污水对水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目 施工对水环境的影响。主要处理措施如下：

①施工人员生活污水依托周边村庄现有污水处理设施，不单独外排。

②施工废水经隔油沉淀后循环使用或作为场地抑尘洒水用水。

③在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后回用于场地抑尘洒水。

④在施工过程中加强对机械设备的检修和维护，防止了设备漏油现象的发生。

⑤加强现场管理，及时疏通排水沟，避免工地污水随地漫流，影响周边环境。

⑥施工基坑外围排水沟末端设置沉砂池，基坑废水经沉砂池沉淀后，可就地泼洒， 用于抑制施工扬尘。

## 6.2 施工期大气环境影响分析及防治措施

(1)施工期大气环境影响分析

①扬尘影响分析

由于建设项目所在区域的空气湿度比较大，填土方的砂土颗粒粗，扬尘的产生量低，影响范围也比较小，受到施工扬尘影响的区域，主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定的影响。类比建筑施工工地的调查情况，施工粉尘对下风向的影响最为显著，影响范围大致在 50～150m 范围内，50m范围内为重污染带；50～100m为较重污染带；100～150m为轻污染带；150m以外基本上不受影响。这些颗粒物污染物都属面源，直接影响距离一般不会超过150m，项目距离周边敏感目标远，项目施工扬尘将对周边敏感目标影响不大。

②燃油废气影响

项目施工车辆、挖土机等燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、烃类等大气污染物会对周边大气环境有所影响。但这种污染源较分散，污染物排放量不大，表现 为间歇性特征，因此，影响是短期和局部的。受这类废气影响的主要为现场施工人员。

(2)施工期大气污染防治措施

为使建设项目在施工期对周围大气环境的影响降到最低程度，在施工过程中应严格遵守相关规定。施工单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)的要求采取以下防治措施：

①道路运输扬尘防治措施。

A、车辆应当按照批准的路线和时间进行粉质建筑材料的运输。

B、运输车辆应实行密闭运输，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用 苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

C、运输车辆的载重防止超载，防止 路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

D、运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

②施工场内施工扬尘防治措施

A、施工单位应当在施工现场周边按照规定设置围档设施，对施工区域实行封闭或隔离，并对砼、砂浆现场搅拌、堆土等易产生扬尘污染的建筑材料采取洒水、喷淋、 覆盖、隔离等有效防尘措施。

B、对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。

C、天气预报 4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

D、合理安排工期，尽可能地加快施工进度，减少施工时间，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。

③堆场扬尘防治措施

A、临时弃渣堆场，要设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

B、若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要 时进行喷淋，防止风蚀起尘。

C、对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘 和风蚀起尘。

D、采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料 堆存量及扬尘的产生。

④施工结束后，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

## 6.3 施工期声环境影响分析及防治措施

(1)施工期声环境影响分析

①施工期交通噪声影响分析

施工期交通噪声的影响主要是运输车辆对沿线目标产生的影响。项目在选择运输路线时应尽量避开交通拥挤的主干道，同时限制车速，严禁鸣笛，减少对周边环境敏感目标产生的噪声影响。

②施工场地噪声影响分析

根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，不同施工阶段使用的设备不同，其造成的噪声影响不同。在多台设备同时作业时，各台设备产生的噪声会叠加，根据类比调查，叠加后噪声增值约为 3～8dB(A)，一般不会超过 10dB(A)。在施工场地周围，因施工单位尚不能完全做到封闭性施工，施工场界的噪声会进行传播，因此，项目施工期应采取相应的隔声降噪措施，以确保施工场界达到排放标准。因项目施工场界的环境敏感目标比较远，影响不大。

(2)施工期噪声污染防治措施

①工程避让根据《福建省环境保护管理条例》，禁止夜间(即 22：00至次日 6：00)和午间(即12：00 至14：30)在疗养区以及居住、文教为主的区域和居住、商业、工业混杂区从 事噪声、振动超标的建筑施工等活动。

②施工场地布局建议凡能远离居民区的施工机械设备，应尽量设置远一点，以便达到削减噪声的作用。

淘汰落后设备和工艺、采用先进工艺和低噪设备

④施工车辆在行驶途中经过敏感路段中，应限制行车速度，夜间禁鸣喇叭，施工场地的车辆出入点应尽量远离敏感目标，车辆出入现场时严禁鸣笛。

⑤施工期间设专人对设备进行定期保养和维护，同时负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规程使用各类机械；禁止运转不正常、噪声超标的设备进场。

## 6.4 施工期固体废物影响分析及处置措施

(1)施工期固体废物影响分析

建筑垃圾如果堆存、处置不当，将占用道路以及引发二次扬尘。对堆放场地周边环境会产生一定的影响。

施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，将影响景观，散发臭气和对周围环境造成不良影响。

(2)施工期固体废物处置措施

①建筑垃圾处置

建筑垃圾应按照《泉州市建筑废土管理规定》的要求处置。

②生活垃圾处置

施工人员产生的生活垃圾可在施工人员驻地设置临时垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运。

## 6.5 生态环境影响分析和保护措施

工程建设与环境影响密不可分，在创造一个新环境的同时，也给周边生态环境产生一定的影响，其主要表现在以下 3个方面：

(1)对植被植物的影响

项目建设将对被占用的土地植被造成影响，项目现状用地空杂地为主，用地范围内植被以杂草为主，无珍稀植物及名树古木，且受人为影响较大，因此，项目的建设对植被影响相对较小。

(2)对野生动物的影响项目建设用地区域内野生动物主要节肢动物门的昆虫纲、多足纲、蛛形纲等小型动物，建设范围及周围无需要特别保护的野生动物，工程的建设不会对区域内的野生 动物物种、数量产生大的影响。

(3)水土流失影响项目基建过程中地基开挖、取土、填土、弃土等，必然会造成地表裸露，在雨季到来时，难免会产生一定的水土流失，采取较完备的水土保持措施和不采取任何水土保持措施条件下的水土流失量相差悬殊，采取较完备水土保持措施条件下的水土流失 量是不采取任何水保措施时的0.5%～1%。因此，在施工期间和工程完工后采取较完 备的水土保持措施是十分有必要的。

施工单位应采取水土流失防治措施如下：

①挖方地段尽量缩短土方暴露作业时间，缩小开挖面积降低开挖坡度。

②场地填筑时，应采取边填边压的作业方式，对形成坡面的地段，应尽快压实，并铺筑碎石垫层，在填方的路堤两侧需先砌筑挡墙和设置截排水沟。

③施工单位在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保 应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。 在暴雨季节不应进行大规模的土方施工作业。

# 七、运营期环境影响

# 7.1 水环境影响分析

项目无生产废水。项目生活污水排放量小，项目生活污水经化粪池处理后用于周边林木灌溉，不会对周围水环境产生影响。厂区周边设置水沟收集初期雨水。用于原料及产品堆场喷洒用水、道路浇洒用水。

# 7.2 大气环境影响分析

# 7.2.1评价等级及评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)》中的有关规定，选择正常排放时的主要污染物及排放参数，使用导则推荐的估算模型AERSCREEN模式进行计算，软件采用大气环评专业辅助系统“EIAProA2018”（版本EIAProA2018  64（v2.6.482）），对项目大气环境评价等级进行划分。

项目外排废气中主要污染物的最大地面浓度占标标率Pi（第i个污染物）及第i个污 染物的地面浓度达标准限值10％时所对应的最远距离D10％。其中Pi定义为：

Pi =Ci/ Coi×100%

其中：Pi  ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m³；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m³。

##### 表7.1  大气影响预测计算参数

| 污染工序 | 污染物 | 风机风量m³/h | 排气筒 高度m | 排气筒出口内径m | 排放速率 kg/h | 评价标准 mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织点源 | 颗粒物 | 3000 | 15 | 0.5 | 0.025 | 0.9 |
| 无组织面源 | 颗粒物 | 25*40*10m | 0.03 | 0.9 |

项目废气源强参数详见表7.1，估算模型预测出来的各污染物计算结果见下图及下表。

图7.1  估算模型AERSCREEN “EIAProA2018”估算结果图

##### 表7.2  估算模式计算结果（各源的最大值）表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 下风距离 (m) | 正常排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 占标率 |
| 1 | 有组织粉尘 | 颗粒物 | 47 | 0.0013 | 1.47 |
| 2 | 无组织排放面源 | 颗粒物 | 59 | 0.0032 | 3.58 |

由上表可见，颗粒物最大地面浓度占标率Pi值为3.58%，大于1%小于10%，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“5.4.2 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，因此，本项目需设置5km大气环境影响评价范围。

# 7.2.1 大气环境主要影响分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“8.1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本次评价不进行进一步预测与评价，只核算污染物排放量。根据HJ2.2-2018中“附录C大气环境影响评价基本内容与图表”，本次评价结合推荐模式中的AERSCREEN估算模式计算结果，分析本项目主要污染源对周边大气环境的影响。

①估算模式计算结果

本项目估算模型参数见表7.3，主要污染源估算模型计算结果见表7.4、7.5。表7.3    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（农村人口数） | 960 |
| 最高环境温度 | 30°C |
| 最低环境温度 | -3°C |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 风速（m/s） | 1.8 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率（m） | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

表7.4  点源主要污染源估算模型预测结果表

| 序号 | 距源中心下风向距离 D（m） | 敏感目标 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率 |
| 1 | 10 |  | 6.87E-02 | 0.01 |
| 2 | 50 |  | 13.24 | 1.47 |
| 3 | 100 |  | 8.606 | 0.96 |
| 4 | 200 |  | 5.273 | 0.59 |
| 5 | 212 | 湖上村 | 4.98 | 0.51 |
| 6 | 300 |  | 3.919 | 0.44 |
| 7 | 400 |  | 3.177 | 0.35 |
| 8 | 500 |  | 2.7 | 0.30 |
| 9 | 600 |  | 2.364 | 0.26 |
| 10 | 700 |  | 2.112 | 0.23 |
| 11 | 800 |  | 1.916 | 0.21 |
| 12 | 900 |  | 1.757 | 0.20 |
| 13 | 1000 |  | 1.626 | 0.18 |
| 14 | 1100 |  | 1.516 | 0.17 |
| 15 | 1200 |  | 1.422 | 0.16 |
| 16 | 1300 |  | 1.34 | 0.15 |
| 17 | 1400 |  | 1.268 | 0.14 |
| 18 | 1500 |  | 1.205 | 0.13 |
| 19 | 1600 |  | 1.148 | 0.13 |
| 20 | 1700 |  | 1.097 | 0.12 |
| 21 | 1800 |  | 1.051 | 0.12 |
| 22 | 1900 |  | 1.009 | 0.11 |
| 23 | 2000 |  | 0.9705 | 0.11 |
| 24 | 2100 |  | 0.9353 | 0.10 |
| 25 | 2200 |  | 0.9028 | 0.10 |
| 26 | 2300 |  | 0.8727 | 0.10 |
| 27 | 2400 |  | 0.8447 | 0.09 |
| 28 | 2500 |  | 0.8187 | 0.09 |
| 29 | 标准值 |  | 0.3 | / |
| 30 | 是否达标 |  | 达标 | / |

## 从上述预测结果可以看出，本项目有组织排放颗粒物预测最大落地浓度为13.24mg/m3，最大占标率为1.47%。因此，本项目新增废气污染源的点源排放对周围大气环境的影响很小。

## 表7.5  面源主要污染源估算模型预测结果表

| 序号 | 距源中心下风向距离 D（m） | 敏感目标 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率 |
| 1 | 10 |  | 1.92E-02 | 2.14 |
| 2 | 50 |  | 3.16E-02 | 3.51 |
| 3 | 100 |  | 2.61E-02 | 2.9 |
| 4 | 200 |  | 1.67E-02 | 1.86 |
| 5 | 212 | 湖上村 | 1.43E-02 | 1.65 |
| 6 | 300 |  | 1.25E-02 | 1.39 |
| 7 | 400 |  | 1.02E-02 | 1.14 |
| 8 | 500 |  | 8.74E-03 | 0.97 |
| 9 | 600 |  | 7.68E-03 | 0.85 |
| 10 | 700 |  | 6.89E-03 | 0.77 |
| 11 | 800 |  | 6.28E-03 | 0.7 |
| 12 | 900 |  | 5.78E-03 | 0.64 |
| 13 | 1000 |  | 5.37E-03 | 0.6 |
| 14 | 1100 |  | 5.02E-03 | 0.56 |
| 15 | 1200 |  | 4.72E-03 | 0.52 |
| 16 | 1300 |  | 4.46E-03 | 0.5 |
| 17 | 1400 |  | 4.24E-03 | 0.47 |
| 18 | 1500 |  | 4.04E-03 | 0.45 |
| 19 | 1600 |  | 3.86E-03 | 0.43 |
| 20 | 1700 |  | 3.70E-03 | 0.41 |
| 21 | 1800 |  | 3.55E-03 | 0.39 |
| 22 | 1900 |  | 3.42E-03 | 0.38 |
| 23 | 2000 |  | 3.30E-03 | 0.37 |
| 24 | 2100 |  | 3.19E-03 | 0.35 |
| 25 | 2200 |  | 3.09E-03 | 0.34 |
| 26 | 2300 |  | 2.99E-03 | 0.33 |
| 27 | 2400 |  | 2.90E-03 | 0.32 |
| 28 | 2500 |  | 2.82E-03 | 0.31 |
| 29 | 标准值 | 0.3 | / |
| 30 | 是否达标 | 是 | / |

## 从上述预测结果可以看出，本项目无组织排放颗粒物预测最大落地浓度为0.032mg/m3，最大占标率为3.58%。因此，本项目新增废气污染源的面源排放对周围大气环境的影响很小。

②污染物排放量核算

本项目为新建项目，新增废气污染源主要为石灰石粉产生的颗粒物。

大气污染物年排放量包括各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，计算公式如下：

式中：E年排放量——项目年排放量，t/a；

Mi有组织 ——第i个组织排放源排放速率，kg/h；

Hi有组织 ——第i个组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织 ——第j个组织排放源排放速率，kg/h；

Hj无组织 ——第j个组织排放源年有效排放小时数，h/a；

有组织排放量核算见表7-6。

表7-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放总计 |
| 1 | G1排气筒 | 颗粒物 | 8.33 | 0.025 | 0.05 |

无组织排放量核算见表7-7。

表7-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 面源 | 污染物 | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放总计 |
| 1 | 无组织 | 颗粒物 | 0.03 | 0.06 |

项目大气污染物年排放量核算见表7-8。

表7-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.11 |

# 7.2.2大气环境影响评价

本项目运营期粉磨过程产生的粉尘拟经一套“布袋除尘+15m高排气筒”处理后排放，颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（即：最高允许排放速率3.5kh/h，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3）。

## 综上，项目生产所产生的废气污染物经相应治理措施处理后均能达标，项目所在区域为环境空气质量达标区，且污染物最大地面浓度占标率Pmax＜10%，表明项目所排放的废气对区域环境空气影响很小。

# 7.2.3卫生防护距离

根据工程分析结果，项目卸料、加工、破碎及原料堆场产生的粉尘为本项目无组织排放源。参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201--91）：“7.2无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。”

项目属于石灰石加工行业，国家尚无该行业卫生防护距离标准要求，亦无其他法律法规要求该行业需设置卫生防护距离；本项目无组织排放污染物颗粒物不属于《有毒有害大气污染物名录(2018年)》（公告 2019年 第4号）中有毒有害大气污染物；又参考《大气环境影响评价实用技术》（王栋成等编，中国标准出版社2010年9月）之第10章内容：“……在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、场界、厂界外，则需设置卫生防护距离。如在厂区内就满足GB3095及TJ36要求，可不必设置卫生防护距离。”

根据估算结果，本项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度满足GB3095要求，即无组织排放满足大气环境质量要求。

因此，本评价建议本项目可不设卫生防护距离。

# 7.3 声环境影响分析

### 7.3.1 噪声控制措施

项目应对高噪声设备采取有效的噪声控制措施，建议如下：

(1) 加强设备的维护、管理，确保设备处于良好的运行状态，尽量降低设备运行噪声；

(2) 破碎机采取基础减振措施，振动筛、对辊机、控砂机安装减振装置；

(3) 厂界采用隔音板进行围挡。

### 7.3.2 噪声预测

7.3.2.1 噪声预测模式

工业噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。

(1) 室外声源

预测模式为：

LA(r)＝LAw－20lg(r)－11－△LA

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAw——声源的A声功率级，dB(A)；

r——预测点距声源的距离，m；

△LA——因各种因素引起的附加衰减量，dB(A)。

附加衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。

(2) 室内声源

① 如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

② 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③ 计算出室外靠近围护结构处的声压级：

④ 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级：

式中：S为透声面积，m2。

⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

(3) 计算总声压级

多声源叠加噪声贡献值：

式中：Leqg——预测点的噪声贡献值，dB(A)；

LA,i——第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；

N——声源个数。

多声源叠加噪声预测值：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB(A)；

Leqq——预测点的噪声贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的噪声背景值，dB(A)。

7.3.2.2 噪声预测结果及分析

由于本项目夜间不生产，因此，本评价只对昼间厂界噪声进行预测。项目采取有效的噪声控制措施后，厂界各预测点噪声预测结果见表7.9。

表7.9  昼间厂界环境噪声贡献值一览表  单位：dB(A)

| 编号 | 预测点位 | 贡献值 | 昼间执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西侧厂界 | 42.5 | 60 | 达标 |
| 2# | 北侧厂界 | 45.1 | 60 | 达标 |
| 3# | 东侧厂界 | 46.6 | 60 | 达标 |
| 4# | 南侧厂界 | 47.5 | 60 | 达标 |

注：预测点位与厂界境噪声现状监测点位相同。

根据预测结果，本项目对高噪声设备采取有效的降噪措施后，厂界环境噪声可做到达标排放。项目距周边居住区距离较远，项目噪声对其贡献值影响较小，不会造成噪声扰民情况。

# 7.4 固体废物影响分析

本项目固体废物包括一般工业固废和职工生活垃圾。

一般工业固废主要是布袋除尘器收集的灰尘，经统一收集后用于出售利用，生活垃圾若处理不当将影响环境卫生，滋生老鼠、蚊、蝇等，影响人们的生活质量。生活垃圾由环卫部门统一收集。

# 八、运营期污染治理措施评述

# 8.1 废水处理措施和可行性分析

8.1.1 生产废水处理措施

厂区周边设置水沟收集初期雨水。收集池容积16.46m3。用于原料及产品堆场喷洒用水、道路浇洒用水。

8.1.2 生活污水处理措施

8.1.2.1 生活污水处理方案

项目生活污水经化粪池处理后，用于厂区周边林木灌溉，不外排。

8.2 废气处理措施和可行性分析

## 本项目营运期产生的废气主要为粉磨过程中产生的粉尘、原料堆场扬尘、成品装车过程中掉落的粉尘、运输扬尘。

8.2.1粉磨过程中产生的粉尘

## 石灰石粉磨生产操作均在密封空间内操作，因而无生产粉尘排出。管路中各法兰接合处、进料口等处泄入的气体导致增加的风量经引风机引至布袋除尘器处理后排放，排出的气体含有一定浓度的粉尘。进入布袋除尘器的余风风量为3000m3/h，收集的废气含尘量约为生产产品总量的 0.05%，即50t/a，经布袋除尘器（除尘效率高达 99.9%）除尘后通过1根15m 高排气筒排放，粉尘排放量0.05t/a。项目实行年生产 250 天，每天8小时的生产制度，则粉磨过程余风废气量 600万m3/a，则处理后废气中粉尘排放浓度为 8.33mg/m 3。排放速率为 0.025kg/h，排放浓度与排放速率均满足《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物的排放标准，有组织排放的粉尘对周围大气影响较小。

项目废气主要是破碎、筛选过程和装卸过程以及原料、产品堆场产生的扬尘颗粒物，都属于无组织排放。

8.2.2给料、破碎过程粉尘治理措施

建设项目在给料作业点及鄂式破碎机除进料侧外，左、右、后、上四面封闭，并加水浇湿实行湿式破碎；封闭的房间内加装喷雾装置降尘；圆锥破及反击式破碎机实行全封闭作业；破碎过程实行喷水湿式作业。通过采用以上措施，可有效降低破碎过程粉尘的产生量。

8.2.3石灰石原料堆场粉尘治理措施

本项目在厂区东南部设置一面积约1200m2的原料堆场，石灰石原料通过车辆运输至原料堆场堆放。

项目采用定期洒水进行抑尘，每天洒水4次。参考《港口工程环境保护设计规范》(JTS49-2007)，煤炭、矿石码头夏季每天洒水频率为2-3次，喷水强度为2.0-3.0L/m2·次。建议本项目堆场洒水频率为4次/天，喷洒间隔时间不能超过2小时，喷洒强度为2.0L/m2·次。采取以上措施后，堆场扬尘抑尘率可达到80%，可有效降低洞渣堆场扬尘的无组织排放量。

8.2.4 车辆运输扬尘治理措施

① 厂外运输

运输车辆在运输时严禁装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施避免沿途抛洒、散落。

② 厂区内控制

项目拟每天定期对道路洒水抑尘，洒水次数不少于5次/天。物料运输引起的路面扬尘量较少，道路采取洒水抑尘措施是可行的。

厂界四周采用木板或塑胶板进行围挡，挡墙上安装喷水降尘装置。

8.3 噪声处理措施

1、对于设施噪声，项目拟采取以下噪声控制措施，确保厂界噪声达标：

(1) 加强设备的维护、管理，确保设备处于良好的运行状态，尽量降低设备运行噪声；

(2) 破碎机采取基础减振措施，

(3) 厂界采用隔音板进行围挡。

2、对于车辆噪声，要求运输采用高效率排气消音器，采用发动机隔声罩；采用自动变速器等适当措施进行控制。通过科学合理的管理来组织运输，使道路上的车辆快捷、顺畅的行驶，从而进一步降低交通噪声。

8.4 固体废物处理措施

除尘灰统一收集后出售利用，职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

8.5、退役期环境影响

该项目退役时，绝大多数设备可以回收再利用，退役后尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，按废品出售给回收单位；退役后，厂房适当清扫后归还业主另作他用。

采取以上措施后，项目退役不会对周围环境造成不良影响。

# 九、环境保护投资及环境影响经济损益分析

# 9.1 环保投资估算

本项目环保投资共约12.5万元，具体投资情况详见表9.1。环保设施运行费用共约1.2万元/年，主要是环保设施运行产生的电费及人工成本。

表9.1  项目环保投资一览表

| 治理项目 | 建设内容 | 投资经费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 生活废水处理 | 一体式化粪池一个 | 0.5 |
| 无组织粉尘治理 | 喷雾抑尘装置及厂房封闭建设 | 3 |
| 有组织粉尘治理 | 布袋除法器 | 7.5 |
| 噪声治理 | 破碎机围挡密闭设施，破碎机、粉磨机、输送机等高噪声设备减振装置 | 1.5 |
| 合计 | 12.5 |

# 9.2 环境影响经济损益分析

泉州市聚胜环保材料有限公司总投资118万元。项目环保投资12.5万元，占总投资的10.6%，企业有能力承受环保设施的投资和运行费用。

项目在创造就业的同时，通过采取有效的污染防治措施，一方面使各污染物做到达标排放，另一方面也大大削减了污染物的排放量，降低项目对环境的负面影响。项目采取有效的废水、废气、噪声、固废等污染防治措施，是社会责任感的体现，可做到经济与环境协调发展。

# 十、总量控制

# 10.1 总量控制因子

本项目废气污染物主要为颗粒物，废水主要污染物包括COD和氨氮。根据本项目排污特点，本项目污染物排放总量控制因子如下：

(1) 约束性指标：COD和氨氮。

(2) 非约束性指标：颗粒物。

# 10.2 污染物排放总量控制指标

(1) 废水、废气主要污染物排放总量控制指标

项目正常运营后，废水、废气主要污染物排放总量具体见表10.1。

表10.1  污染物排放总量一览表

| 种类 | 污染物名称 | 本评价核算排放量（t/a） | 建议总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.11 | 0.11 |

(2) 固体废物排放总量

本项目固体废物均妥善处置，故不分配排放总量。

# 10.3 总量来源分析

(1) 国家控制性指标总量来源

本项目生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉，不外排。根据福建省、泉州市关于污染物排放指标总量控制的相关规定，生活污染源污染物排放指标暂不进行总量控制。因此，项目不需要购买相应的排污权指标。

(2) 其它污染物总量控制指标的确定

其它污染物总量控制指标由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。

废气：颗粒物0.11t/a。

# 十一、环境管理与环境监测

# 11.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。本评价根据项目的主要环境问题、环保工程措施及省、地市环保部门对企业环境管理的要求，提出该项目的环境管理和监测计划，供各级环保部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

项目环境管理工作由总经理分管，并安排1人负责废气等环保措施的运行和维护管理；建立项目环境管理机构，制定环境管理规章制度，把它作为各级领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则，同时制定环境管理计划。环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

本工程环境管理工作计划见表11.1。在表11.1所列环境管理方案下，本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对废水、废气环境影响等方面进行分项控制。

表11.1  环境管理工作计划表

| 项目 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 企业环境管理 总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： (1) 生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改； (2) 配合环境监测站搞好监测工作。 |
| 生产运营阶段 | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施： (1) 总经理全面负责环保工作，专人负责厂内环保设施的管理和维护； (2) 环保科负责厂内环保设施的管理和维护。 (3) 对废水处理、废气治理、减振降噪设施及固废处置，建立环保设施运行档案； (4) 定期组织污染源和厂区环境监测。 |
| 信息反馈和 群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作： (1) 建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； (2) 归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进； (3) 配合环保部门的检查。 |

# 11.2 污染物排放管理

11.2.1 项目污染物排放情况

项目污染物排放情况具体见表11.2。

表11.2  污染物排放清单一览表

| 类别 | 环境问题 | 环保措施 | 主要运行参数或目的 | 排放的污染物种类 | 排放总量 (t/a) | 排放标准限值 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活 污水 | 生活污水经化粪池处理后用于厂区林木灌溉 | 减少对周围水环境及敏感点的影响 | CODcr NH3-N | 0 | 0 |  |
| 大气污染 | 无组织排放废气 | (1) 在给料作业点及破碎机除进料侧外，左、右、后、上四面封闭，并在封闭的房间内加装喷雾装置降尘；圆锥破及反击式破碎机实行全封闭作业，破碎过程实行喷水湿式作业； (2) 对石灰石原料堆场定期洒水，4次/天，喷洒强度为2.0L/m2·次； (3)运输车辆在运输时严禁装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施避免沿途抛洒、散落； (4) 项目拟每天定期对道路洒水抑尘，洒水次数不少于5次/天； (5) 厂界四周采用木板或塑胶板进行围挡，挡墙上安装喷水降尘装置。 | 减少对周边大气环境及敏感点的影响 | 颗粒物 | 0.06 | 1.0 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2排放限值。 |
|  | 有组织排放废气 | 布袋除尘器的余风风量为3000m 3 /h，经布袋除尘器（除尘效率高达 99.9%）除尘后通过 1 根 15m 高排气筒排放，有组织排放的粉尘对周围大气影响较小。 | 减少粉尘排放量 | 颗粒物 | 0.05 | 120 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2排放限值。 |
| 噪声 | 设备 噪声 | (1) 加强设备的维护、管理，确保设备处于良好的运行状态，尽量降低设备运行噪声； (2) 破碎机采取基础减振措施，振动筛、对辊机、控砂机安装减振装置； (3) 厂界采用隔音板进行围挡。 | 减少对周边居民的影响 | 噪音 | / | 60 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 类别 | 环境问题 | 环保措施 | 主要目的 |
| 固废 | 利用 方式 | (1) 除尘灰收集后统一出售； (2)职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。 | 实现固废的妥善处置与固废的综合利用。 |
| 环境管理与监测 | 环境 管理 | (1) 设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 (2) 建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 (3) 加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 | 避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放。 |
|  | 环境 监测 | 日常生产中落实环境监测计划，污染源监测计划见表11.4和表11.6。 | 及时发现问题，采取措施。 环境监测数据应向社会公开。 |

# 11.2.2 规范化建设排污口

# 11.2.2.1需规范化的排污口

应完成噪声排放源和固体废物暂存场的规范化建设，其投资应纳入生产设备之中。

11.2.2.2 对排污口的管理

建设单位应在排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。排污口标志牌由国家环保部统一定点监制，标志牌设置应符合GB15562.1-1995、GB15562.2-1995《环境保护图形标志》相关规定。

表11.3  各排污口（源）提示标志牌示意图

| 名称 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 危险废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提示图形符号 |  |  |  |  |
| 功能 | 表示废气向大气环境排放 | 表示噪声向外环境排放 | 表示一般固体废物贮存、处置场 | 表示危险废物贮存、处置场 |

设单位应在废气、噪声排放口处及一般固废贮存场设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将有关排污口的情况：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；以及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

# 11.3 环境监测

本项目对于废气、废水、噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故该企业可不设置独立的环境监测机构，监测人员可由企业环保办公室技术人员兼任。

从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划（见表11.4，11.6），其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

11.3.1 废气排放监测计划

11.3.1.1 监测项目、位置、频次

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测项目、采样位置、监测频次，见表11.4。

表11.4  废气排放监测计划

| 监测类型 | 监测项目 | 监测负责单位 | 监测频次 | 采样位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放 | 颗粒物 | 委托监测单位 | 每年2次 | 排气筒、厂界 |

11.3.1.2 监测数据采取与处理、采样分析方法

监测采样、分析及数据处理按国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）要求实行，同时按照《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）等有关规定进行。

表11.5  废气监测项目分析方法

| 废气污染源 | 监测项目 | 方法来源 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放 | 颗粒物 | GB/T15432-1995 | 重量法 |

11.3.2 噪声监测计划

监测项目：厂界环境A计权等效连续噪声（LAeg）。

监测点位：厂界。

监测数据采集与处理、采样分析方法：项目厂界噪声监测按照《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。

监测周期：每季度监测一次，应在生产工况75%以上时。

监测时间：测量时间为昼间（06:00~22:00）。

11.3.3 固体废物

主要落实厂区固废收集、贮存、处置情况，并对固废产生和处置情况进行台账记录固废暂存间要做到防雨防漏措施，顶部要盖防雨棚，地面要进行硬化防渗处理，同时周围墙壁不低于1.5m。

11.4竣工环保验收

按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的不得投入生产或者使用。环境保护行政主管部门应当对项目环境保护设施设计、竣工、验收、投入生产或者使用情况，以及本环境影响报告表确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。

11.4.1 验收监测内容

(1) 有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段；

(2) 本环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其它各项环境保护措施。验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行。本项目竣工环境保护验收详细内容及具体要求见表11.8。

表11.8  建设项目竣工环保验收要求一览表

| 序号 | 环境影响要素 | 验收监测内容及验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 废水处理设施：生活污水经由化粪池处理后用于厂区林木灌溉，不外排，无需监测。 |
| 2 | 环境空气 | ①废气治理设施： a、有组织废气经布袋除尘器除尘后通过 1 根 15m 高排气筒排放 b、作业点及破碎机除进料侧外，左、右、后、上四面封闭，并加水浇湿实行湿式破碎；封闭的房间内加装喷雾装置降尘 c、原料堆场上部进行洒水抑尘，大风天应进行遮盖处理 d、道路洒水抑尘，洒水次数不少于5次/天 ②监测项目：颗粒物 ③监测位置：排气筒、厂界 ④验收要求：污染物应达标排放 ⑤执行标准：颗粒物排放执行 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
| 3 | 固体废物 | ①固废处置措施：a、除尘灰统一收集；b、生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置 c、固废暂存间、生活垃圾收集点设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求； d、固废暂存间要做到防雨防漏措施，顶部要盖防雨棚，地面要进行硬化防渗处理，同时要做到周围墙壁不低于1.5m以防暴雨天雨水喷溅。 ②验收要求：固废暂存间、应做好防风、防雨、防渗处理 ③执行标准：一般工业固体废物在厂内临时贮存执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单（2013年第36号环境保护部公告） |
| 4 | 声环境 | ①噪声防治措施：a、加强设备的运行管理，使设备处于良好的运行状态，尽量降低设备运行噪声 b、破碎机采取基础减振措施，磨粉机安装减振装置 c、厂界采用隔音板进行围挡 ②监测项目：等效连续A声级 ③监测位置：厂界 ④验收要求：厂界噪声达标排放 ⑤执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 5 | 环境管理 | ①建立完善的环保管理制度并归档，配备专门管理人员1~2人； ②做好污水、废气、噪声治理及固废处置的有关记录和管理工作； ③建立完善的监测制定，配备专门的监测人员或委托当地环境监测机构 |

11.4.2 建设项目竣工环境保护验收条件

(1) 环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

(2) 环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；

(3) 环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

(4) 具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，符合交付使用的其他要求；

(5) 污染物排放符合环境影响报告表提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；

(6) 环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告表和有关规定的要求。

十二、信息 公 开

根据国家环境保护总局发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》并参照文件要求及《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函[2016]94 号文，本单位接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研。在进行现场踏勘及收集资料同时，建设单位于 2019 年 4 月10 日在福建省环保网站环评公众参与泉州环评公参板块进行了项目环境影响评价信息第一次公示，网络公示截图见附件6。项目公示期间，没有收到相关群众的反馈信息。

# 本环评报告编制完后，在该网络上进行全文信息公示(http://www.fjhb.org/portal.php?mod=view&aid=22839)。公众参与截图详见附件6。

# 十三、结论与建议

# 13.1 结论

13.1.1 评价标准

评价标准见表13.1。

表13.1  评价标准一览表

| 项目 | 环境质量标准 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准 |  |
| 大气环境 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准 | GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
| 声环境 | GB3096-2008 《声环境质量标准》2类标准 | GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |

13.1.2 环境现状

13.1.2.1 水环境

根据2018年度《泉州市环境质量状况公报》，西溪干流安溪县监测断面的各项水质监测指标均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，符合环境功能区划要求。

13.1.2.2 大气环境

根据2018年度《泉州市环境质量状况公报》，安溪县空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域的环境空气质量现状良好，符合环境功能区划要求。

13.1.2.3 声环境

根据监测，项目厂界昼间声环境质量满足2类标准，项目厂界周边声环境质量现状良好。

13.1.3 环境影响分析结论

13.1.3.1 水环境影响分析结论

项目无产生生产废水。

生活污水经化粪池处理后用于厂区林木灌溉，不外排，不会对周围水环境造成影响。

13.1.3.2 大气环境影响分析结论

本项目配套的大气治理设施能够确保有组织、无组织废气达标排放。周边无居民点、医院和学校等环境保护目标，最近的敏感点距离厂房约有375m上，项目的正常生产不会对敏感点大气环境影响很小。

13.1.3.3 声环境影响分析结论

本项目对高噪声设备采取有效的降噪措施后，厂界环境噪声可做到达标排放。项目距周边居住区在375m以上，项目正常生产不会造成噪声扰民情况。

13.1.3.4 固体废物环境影响分析结论

项目一般工业固废为除尘灰，收集后出售利用。

职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

本项目固废经综合利用和妥善处置后，对周边环境影响较小。

# 13.1.4 总量控制

本项目无产生生产废水。生活污水生活污水经化粪池处理后用于厂区林木灌溉，不外排，根据福建省、泉州市关于污染物排放指标总量控制的相关规定，生活污染源污染物排放指标暂不进行总量控制。

本项目废气污染物为粉尘，排放总量为0.11t/a,粉尘排放指标不纳入项目主要污染物排放总量指标管理范围。

因此，项目不需要购买相应的排污权指标。

13.1.5 选址合理性

本工程在施工期和营运期对周边影响较小，营运期间各环境要素质量均能达到环境功能区划要求，对周边敏感点的影响在可接受范围内，工程选址具有环境可行性，平面布局具有环境合理性。。

13.1.6 环保措施

项目环保措施具体见表13.2。

表13.2  环保措施一览表

| 序号 | 项目 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | (1) 项目没有产生生产废水。厂区周边设置水沟收集初期雨水。用于原料及产品堆场喷洒用水、道路浇洒用水。不外排。 (2) 生活污水经化粪池处理后用于厂区灌溉，不外排。 |
| 2 | 废气 | (1)磨粉工序有组织废气经布袋除尘器除尘后通过 1 根 15m 高排气筒排放 (2) 给料作业点及破碎机除进料侧外，左、右、后、上四面封闭，并加水浇湿实行湿式破碎；封闭的房间内加装喷雾装置降尘。 (3) 在原料及产品堆场上部进行洒水除尘，大风天应进行遮盖处理。 (4) 对道路洒水抑尘，洒水次数不少于5次/天。 (5) 运输车辆在运输时严禁装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施避免沿途抛洒、散落。 (6) 厂界四周采用木板或塑胶板进行围挡，挡墙上安装喷水降尘装置。 |
| 3 | 噪声 | (1) 加强设备的运行管理，使设备处于良好的运行状态，尽量降低设备运行噪声。 (2)破碎机、磨粉机采取基础减振措施，安装减振装置。 (3) 厂界采用隔音板进行围挡 |
| 4 | 固体废物 | (1) 一般工业固废为除尘灰，收集后出售利用； (2) 生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置； (3) 固废暂存间、生活垃圾收集点设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求。 |

13.1.7 总结论

泉州市聚胜环保材料有限公司项目主要从事石灰石粉生产活动，总投资500万元，年加工100000吨石灰石粉、。

项目选址符合安溪县湖上乡土地利用规划、生态功能区划和环境规划，符合“三线一单”控制要求，与周边环境相容，项目选址合理。

从环境保护角度分析，在落实本报告表提出的各项环保措施和风险防范措施的前提下，各污染物经治理后能够稳定达标排放，污染物排放可实现总量控制。本项目选址和建设是可行的。

# 13.2 建议

(1) 严格执行环保“三同时”制度，加强相关环保设施的运行管理，确保项目运营过程中生活废水不外排，粉尘等污染物稳定达标排放。

(2) 加强磨粉工序粉尘的收集和处理，破碎、传输工序的密闭和石灰石堆场、道路的洒水等抑尘措施。

福建瑞科工程管理咨询有限公司

二〇一九年五月十二日

# Text boxes

鼓风机

粉磨机

破碎机

集粉器

提升机

成品料仓

输送机