《安溪县弘桥智谷电商产业园控制性

详细规划》规划说明

一、项目名称

《安溪县弘桥智谷电商产业园控制性详细规划》

二、规划背景

近几年，随着5大园区（弘桥智谷电商园、思明园、湖里园、官桥南方食品园和2025产业园）的开发建设官桥镇驶入发展快车道，特别是环城北路的建成通车，安溪县弘桥智谷电商产业园对外交通条件极大改善，区位优势渐显，园区发展面临新的发展契机，电商园组团亟待开发，同时随着园区的开发建设，用地布局的变化、其他地块的出让及公共服务、道路、市政基础设施等建设亟需编制控制性详细规划提出相关规划管理及控制要求。

三、规划范围

本控规适用范围为：安溪县弘桥智谷电商产业园位于安溪县南翼新城北部，基地东以国道355（省道206）为界，西至塘垅路，南至环城北路，北至思明大道，规划用地总面积为77.17公顷，合约1157.55亩。

四、规划方案

1.规划定位

功能定位：安溪南翼新城工业组团之一，重点以发展电子、玩具、食品、工艺品及其他新兴产业为主的电子商务产业园。

2.规划规模

（1）用地规模：规划区的总面积为77.17公顷，其中，城市建设用地面积77.17公顷。

（2）人口规模：规划人口约0.6万人。

3.规划结构

规划范围总体布局为 “一轴两片区”。

一轴：依托电商路形成的产业发展发展轴。

两片区：西部产业片区、东部配套片区。

4.用地布局

（1）工矿用地

工业用地是安溪县弘桥智谷电商产业园的主要部分，规划区工业用地总面积38.22公顷，占建设用地的49.53%。

（2）居住用地

规划居住用地15.21公顷，占城市建设用地的19.71%，主要为二类居住用地和商住用地，其中商住用地商住比按照2.:8控制。

（3）道路与交通设施用地

本区道路与交通设施用地面积为17.62公顷，占城市建设用地面积的22.83%。

（4）绿地与广场用地

本区绿地与广场用地面积为6.12公顷，占城市建设用地面积的7.93%。

5.道路系统规划

（1）道路结构

本区规划路网结构以“三横三纵”为主骨架。

三横：环城北路、思明大道、电商路。

三纵：国道355（省道206）、塘垅路和纵四路。

（2）道路等级

规划区内道路分为主干路、次干路和支路三个层次的道路网结构。

（3）指标

道路用地面积17.62公顷，占城市建设用地22.83％。

- 规划区规划断面形式及分布情况一览表

| 序号 | 道路名称 | 道路 等级 | 红线宽度（米） | 断面形式 | 断面 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环城北路 | 主干路 | 46 | 4.5+4.5+1.5+11.5+2.0+11.5+1.5+4.5+4.5 | A-A |
| 2 | 国道355（省道206） |  | 46 | 4.0+1.5+16.0+3.0+16.0+1.5+40 | B-B |
| 3 | 电商路（横五路） |  | 32 | 5.0+22.0+5.0 | C-C |
| 4 | 思明大道 |  | 24 | 4.5+15.0+4.5 | D-D |
| 5 | 塘垅路 | 次干路 | 24 | 4.5+15.0+4.5 | D-D |
| 6 | 纵四路 |  | 24 | 4.5+15.0+4.5 | D-D |
| 7 | 横四路 | 支路 | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 8 | 横六路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 9 | 纵一路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 10 | 纵二路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 11 | 纵三路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 12 | 纵五路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |